MEMO

Onderwerp:		profielen personen BRL 9101

Kenmerk:		18-030(6)

Datum:		26 juni 2018

In de BRL 9101 is bepaald dat een certificaathouder voor een drietal functies aantoonbaar vakbekwaam personeel in dienst moet hebben, te weten:

- Medewerker

- Vakman

- Verkeersmanager (VM)

De certificaathouder 9101 moet minimaal de functies Vakman VKM en Verkeersmanager in dienst hebben en in de praktijk inzetten.

Alle bij de uitvoering van het werk ingezette personen (uitgezonderd het inspecteren) op locatie moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat medewerker VKM en/of vakman VKM, uitgezonderd die werknemers van de certificaathouder die minder dan 3 maanden in dienst zijn. De verantwoordelijke persoon voor het opstellen van verkeersplannen moet in het bezit zijn van een geldig persoonscertificaat Verkeersmanager Verkeersmaatregelen.

Algemene insteek:

Medewerker		uitvoerend

op locatie

niet zelfstandig werkend

werkzaam onder verantwoordelijkheid van de vakman

communiceert passief met de opdrachtgever en/of omstanders

Vakman		uitvoerend

controlerend/inspecterend qua uitvoering

op locatie

toepassend

(deels) zelfstandig werkend

aansturing van de medewerker

werkzaam onder verantwoordelijkheid van de verkeersmanager

communiceert met de opdrachtgever en/of omstanders

Verkeersmanager	verantwoordelijke voor het opstellen en ontwerpen van

verkeersplannen

opdrachtgevend/controlerend/inspecterend qua opstelling en uitvoering

niet uitvoerend

aansturing van de vakman en evt. opstellers van verkeersplannen

toezicht op de uitvoering door de vakman

zelfstandig werkend

communiceert actief met de opdrachtgever en/of groepen van omstanders

Uitgewerkt per functie

Medewerker	uitvoerend

op locatie

niet zelfstandig werkend

werkzaam onder verantwoordelijkheid van de vakman

communiceert passief met de opdrachtgever en/of omstanders

Werkzaamheden in het kader van het aanbrengen, in standhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden uitgevoerd door een medewerker verkeersmaatregelen, onder de verantwoordelijkheid van een vakman verkeersmaatregelen.

Het gaat dus primair om het doen, het uitvoeren.

Voor de uitvoering op locatie zijn de volgende punten van belang:

- de medewerker kent de algemene eisen omtrent veiligheid en gezondheid bij het werken langs de weg.

- de medewerker kan zijn risico’s en gevaren van het werken op en langs de weg benoemen.

- de medewerker kan de beheersmaatregelen van zijn risico’s benoemen.

- de medewerker kan de risico’s van weggebruikers benoemen.

- de medewerker kan de verwachtingen van weggebruikers benoemen.

- de medewerker kan zijn risico's van het omgaan met weggebruikers en het werken in het verkeer (gedrag) benoemen.

- de medewerker kan de RVV- en WiU-bebording en hun doelstelling uit de verkeerswetgeving benoemen.

- de medewerker kan de betekenis van de bij verkeersmaatregelen gebruikte borden benoemen.

Niet zelfstandig werkend

- de medewerker kan de eisen en verantwoordelijkheden benoemen die voor zijn functie van medewerker VKM zijn vastgelegd.

- de medewerker kan de algemene verantwoordelijkheden naar andere medewerkers, wegwerkers, opdrachtgever, wegbeheerder, weggebruikers etc. benoemen.

- de medewerker VKM kan communiceren met zijn leidinggevende.

- de medewerker kan de basis figuren in de CROW 96a/b lezen en toepassen in het werk.

- de medewerker kan benoemen wanneer hij moet opschalen naar de vakman VKM bij het constateren van  afwijkingen van figuren in de CROW 96a/b.

- de medewerker kan de basis figuren in de CROW 96a/b lezen en toont inzicht in het in veilige volgorde plaatsen resp. verwijderen van de maatregel.

Werkzaamheden

- de medewerker kan de basiseisen waar materiaal aan moet voldoen benoemen.

- de medewerker kan de uitvoeringsvoorschriften voor het werken met materiaal voor verkeersmaatregelen en omleidingsroutes benoemen.

- de medewerker kan de plaatsing- en verwijderingsvoorschriften van het materiaal voor verkeersmaatregelen en omleidingsroutes benoemen.

- de medewerker is op de hoogte van de gevaren van het plaatsen van verkeersmaatregelen bij de boven- en ondergrondse infra en kan deze benoemen.

- de medewerker kan de verschillende soorten verkeersmaatregelen benoemen.

- de medewerker kan de gevaren bij het opzetten, het omdraaien en bij het verwijderen van verkeersmaatregelen benoemen.

- de medewerker kan de minimale en maximale afmetingen en/of plaatsingsafstanden van materiaal in voorkomende situaties benoemen.

- de medewerker kan de voorgeschreven minimale hoogte van borden in voorkomende situaties benoemen.

- de medewerker kan de toegestane gebruiksmogelijkheden van de diverse materialen benoemen.

- de medewerker kan de onderdelen van de verkeersmaatregelen en hun betekenis benoemen.

- de medewerker kan de basisdoelen van een verkeersmaatregel benoemen.

Communiceren

- de medewerker kan benoemen wanneer hij moet opschalen naar de vakman VKM bij een onvoorziene situatie (bijvoorbeeld wanneer een werkelijke situatie op de locatie ingewikkelder blijkt dan gedacht (gedrag van en in het verkeer)).

- de medewerker VKM begrijpt nut en noodzaak om instructies van de vakman te herhalen (communicatie tweezijdig maken met als doel: ‘is de instructie inderdaad goed begrepen’).

Vakman		uitvoerend

controlerend/inspecterend qua uitvoering

op locatie

toepassend

(deels) zelfstandig werkend

aansturing van de medewerker

werkzaam onder verantwoordelijkheid van de verkeersmanager

communiceert met de opdrachtgever en/of omstanders

Werkzaamheden in het kader van het toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes moeten worden uitgevoerd door een vakman verkeersmaatregelen, in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van een verkeersmanager.

Het gaat om het (doen) uitvoeren en beoordelen van de feitelijke situatie.

Voor de uitvoering op locatie zijn de volgende punten van belang:

- de vakman kent de algemene eisen omtrent veiligheid en gezondheid bij het werken langs de weg.

- de vakman kan zijn risico’s en gevaren van het werken op en langs de weg benoemen.

- de vakman kan de beheersing van zijn risico’s benoemen.

- de vakman kan de risico’s van weggebruikers benoemen.

- de vakman kan de verwachtingen van weggebruikers benoemen.

- de vakman kan de mogelijke kwaliteiten en tekortkomingen van weggebruikers benoemen.

- de vakman kan zijn risico's van het omgaan met weggebruikers en het werken in het verkeer (gedrag) benoemen.

- de vakman kan de RVV- en WiU-bebording en hun doelstelling uit de verkeerswetgeving benoemen.

- de vakman kan de betekenis van de bij verkeersmaatregelen gebruikte borden benoemen.

- de vakman kan de vereiste uitvoering in retroreflectie klassen benoemen.

Deels zelfstandig werkend

- de vakman kan de eisen en verantwoordelijkheden benoemen die voor zijn functie en van de medewerker VKM zijn vastgelegd.

- de vakman kan de algemene verantwoordelijkheden naar andere medewerkers, wegwerkers, opdrachtgever, wegbeheerder, weggebruikers etc. benoemen.

- de vakman VKM kan communiceren met de medewerker VKM en zijn leidinggevende.

- de vakman kan de figuren in de CROW 96a/b lezen, interpreteren en toepassen in het werk.

- de vakman kan benoemen wanneer hij moet opschalen naar de verkeersmanager bij het constateren van afwijkingen op locatie van figuren in de CROW 96a/b c.q. het verkeersplan.

- de vakman kan het doel en de toepassing van de BRL 9101 benoemen en toepassen.

- de vakman kan de registraties i.h.k.v. de BRL 9101 benoemen.

Werkzaamheden

- de vakman kan de basiseisen waar afzetmateriaal aan moet voldoen benoemen.

- de vakman kan de uitvoeringsvoorschriften voor het werken met afzetmateriaal voor verkeersmaatregelen en omleidingsroutes benoemen.

- de vakman kan de plaatsing- en verwijderingsvoorschriften van het materiaal voor verkeersmaatregelen en omleidingsroutes benoemen.

- de vakman is op de hoogte van de gevaren van het plaatsen van verkeersmaatregelen bij de boven- en ondergrondse infra en kan deze benoemen.

- de vakman kan de verschillende soorten verkeersmaatregelen benoemen.

- de vakman kan benoemen waarom verkeersmaatregelen op de diverse wegtypen afwijkend van elkaar zijn.

- de vakman kan de gevaren bij het op-/afdraaien, het omdraaien en bij het verwijderen van verkeersmaatregelen benoemen.

- de vakman kan de minimale en maximale afmetingen en plaatsingsafstand van materiaal in voorkomende situaties benoemen.

- de vakman kan de voorgeschreven minimale hoogte van borden in voorkomende situaties benoemen.

- de vakman kan de toegestane gebruiksmogelijkheden van de diverse materialen benoemen.

- de vakman kan de onderdelen van de verkeersmaatregelen en hun betekenis benoemen.

- de vakman kan de basisdoelen van een verkeersmaatregel benoemen.

- De vakman kan de medewerker aansturen voor de uitvoering van het werk.

Communiceren

- de vakman kan benoemen wanneer hij moet opschalen naar de verkeersmanager bij een onvoorziene situatie (bijvoorbeeld wanneer een werkelijke situatie op de weg ingewikkelder blijkt dan gedacht (gedrag van en in het verkeer)).

- de vakman begrijpt nut en noodzaak om instructies van de verkeersmanager te herhalen (communicatie tweezijdig maken met als doel: ‘is de instructie inderdaad goed begrepen’).

- De vakman kan communiceren met de opdrachtgever en omstanders.

Verkeersmanager opstellen en ontwerpen verkeersplannen

controlerend/inspecterend qua opstelling en uitvoering

niet uitvoerend (niet noodzakelijkerwijs op de werklocatie aanwezig)

aansturing van de vakman

toezicht op de uitvoering door de vakman

zelfstandig werkend

communiceert actief met de opdrachtgever, wegbeheerder en/of groepen van omstanders

Werkzaamheden in het kader van het ontwerpen, toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. Deze moeten worden uitgevoerd door c.q. in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van een verkeersmanager.

De verkeersmanager werkt voornamelijk vanuit kantoor en opereert onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de (afdelings)directie.

Algemeen

1. de verkeersmanager kan de risico's en gevaren van werken langs de weg benoemen.

2. de verkeersmanager kan de eisen en verantwoordelijkheden van werken langs de weg benoemen die bij de medewerkers zijn gelegd.

3.	de verkeersmanager kan een V&G-plan toepassen.

4.	de verkeersmanager kan een RI&E toepassen.

5.	de verkeersmanager kan voorlichting en instructie geven aan de vakman.

6.	de verkeersmanager kan de aanpak van risico’s van het werken op en langs de weg benoemen en toepassen.

7.	de verkeersmanager kan de risico's van het omgaan met weggebruikers en het werken in het verkeer benoemen.

8.	de verkeersmanager kan de onderdelen uit de verkeerswetgeving benoemen waar hij in de praktijk mee te maken heeft

9.	de verkeersmanager kan de onderdelen uit de CROW 96a en 96b benoemen waar hij in de praktijk mee te maken kan krijgen.

10. de verkeersmanager kan benoemen waar en hoe de meldingen om aan de weg te mogen werken voor het plaatsen, verplaatsen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen moeten worden gedaan.

11. de verkeersmanager kan de plaatsing- en verwijderingsvoorschriften/-methoden van (complexe) werken langs de weg benoemen en toepassen.

12. de verkeersmanager kan benoemen waarom verkeersmaatregelen op de diverse wegen afwijkend van elkaar zijn en deze ook toepassen.

13. de verkeersmanager kan de uitvoeringsvoorschriften van werken langs de weg benoemen.

14. de verkeersmanager kan de doelen en subdoelen van een verkeersmaatregel benoemen.

15. de verkeersmanager kan de randvoorwaarden voor een verkeersmaatregel benoemen.

Verkeersplannen

14. Kan verkeersplannen (laten)opstellen en/of goedkeuren

15. Kan verkeersplannen laten uitvoeren

16. Kan verkeersplannen en de uitvoering daarvan controleren, inspecteren en bijstellen.

CROW en BRL

- de verkeersmanager kan de verschillende typen van verkeersmaatregelen cfm CROW 96a en 96b benoemen, herkennen en toepassen.

- de verkeersmanager kan zelfstandig, met behulp van de richtlijnen CROW 96a en 96b, vaststellen welke verkeersmaatregelen voor de voorgelegde werkzaamheden moeten worden toegepast:

- zowel de van toepassing zijnde figuur uit één van de richtlijnen,

- als voor het aangeven van de extra maatregelen of afwijkende middelen die nodig zijn voor de bedoelde werkzaamheden met de voorgeschreven duur.

- de verkeersmanager kan het doel en de toepassing van de BRL 9101 benoemen.

Communiceren

22. de verkeersmanager kan communiceren met de vakman, de opdrachtgever, (groepen van) omwonenden en overige derden direct of indirect betrokken bij het werk.

23. de verkeersmanager kan situaties aangaande het werk analyseren, interpreteren en hiermee omgaan.